## Slide 1: Аппаратные средства телекоммуникационных систем
Лекция 2. Введение в архитектуру процессорных устройств.

## Slide 2: Последовательные системы с гибкой логикой – процессоры
Аппаратные средства телекоммуникационных систем.
Основные понятия и определения архитектуры вычислительной техники.

## Slide 3: Последовательные устройства гибкой логики. Понятие процессор
Процессор – электронный блок либо интегральная схема (микропроцессор), исполняющая машинные инструкции (код программы), главная часть аппаратного обеспечения компьютера или программируемого логического контроллера.
  Устройства типа процессор подчинены т.н. «принципу программного управления».
    Процесс реализации функции в устройстве описывается в форме алгоритма, называемого программой.
.

## Slide 4: Принцип программного управления.
Программа описывается в терминах команд и логических условий
любая функция, является последовательностью элементарных действий – операций.
Каждая операция задается специальной инструкцией или командой, служащей для настройки процессора на выполнение заданного элементарного действия;
.Программа предварительно размещается в памяти устройства, а не вводится команда за командой в процессе его работы.
.

## Slide 5: О машинном коде и языках программирования
На машинном уровне программа представляет собой набор аппаратно-выполняемых команд – машинный код.
      Примеры таких команд – сложение, умножение, логическое или, перенос значения из одной ячейки памяти в другую.
    Каждая команда имеет свой кодовый номер и адреса двух ячеек – данных, для выполнения над ними определенного действия.
      Такие данные называются операндами.
    Любая команда программы уровня выше машинного (начиная от ассемблера и до современных абстрактных языков) интерпретируется в машинный код для ее выполнения.
.

## Slide 6: Принцип построения ЭВМ
Устройство, объединяющие процессор и периферийные модули называется электронно-вычислительной машиной (ЭВМ)
.

## Slide 7: Блок-схема современного процессора
AMD Bulldozer (2003)
.

## Slide 8: Блок-схема современного процессора
.

## Slide 9: Блок-схема современного процессора
Ivy Bridge 2011
.
Микроархитектура одного ядра
Кристалл процессора

## Slide 10: Принцип построения ЭВМ
Центральный процессор (ЦП) включает:
  Устройства исполнения, в т.ч. АЛУ
  блок устройства управления (УУ), и регистры
  Блок работы с памятью
    ЦП обладает принцип последовательной передачи управления.
Процессор имеет набор регистров в устройстве управления (УУ)
  Часть регистров доступна для работа с АЛУ:
    хранения операндов;
    выполнения действий над операндами;
    и формирования адреса инструкций и операндов в памяти.
  Другая часть регистров используется процессором для служебных (системных) целей,
    доступ к ним может быть ограничен (в т.ч. программно-невидимые регистры).
.

## Slide 11: Принцип построения ЭВМ
Все компоненты компьютера представляются для процессора в виде наборов ячеек памяти или/и портов ввода-вывода,
  В ячейки и порты в-в процессор может записывать и/или считывать содержимое.
Процессор (один или несколько), память и необходимые элементы, связывающие их между собой и с другими устройствами, называют центральной частью, или ядром, компьютера (или просто центром).
Процессор работает с:
  Основной памятью.
  Со-процессоры, например, GPU (граф. Ускор).
  Устройства ввода вывода.
.

## Slide 12: Иерархия памяти в компьютере
.
  Самая важная характеристика памяти – латентность – время доступа к ячейки памяти

## Slide 13: Иерархия памяти в компьютере
.
  Самая важная характеристика памяти – латентность – время доступа к ячейки памяти
L4

## Slide 14: Оперативная память
Оперативная память (ОЗУ) динамическая память с произвольным доступом.
  Оперативная память вместе с кэшем всех уровней (в настоящее время — до трех) представляет собой единый массив памяти, доступный процессору для записи и чтения данных.
  Часть ОЗУ может быть прикреплена к процессору и называться или L4 или eDRAM, HBM (зависит от технологии изготовления).
  Иногда предлагается также L5 уровень – использование SSD в качестве ОЗУ (NVRAM, NVDIM).
  Также ЭВМ имеет некоторые виды специальной памяти (например, видеопамять графического адаптера).
  Латентность (время) доступа к ОЗУ наиболее узкое место работы процессора. Большинство решений реализованных в процессорах направленны на компенсацию латентности доступа к ОЗУ.
  При решении проблем латентности всегда должен быть решен баланс между ценой/объемом/временем доступа.
.

## Slide 15: Оперативная память
.

## Slide 16: Особенности современного КЭШ
Увеличение объема КЭШ памяти и уровней Кэш-а, а также отдельные кэши данных и инструкций.
  А также добавление eDRAM модулей, а также HBM модулей быстрой памяти и модулей энергонезависимой флэш памяти (NVRAM, NVDIM).
  Данный тренд направлен на решение проблем основного узкого места ЦПУ латентности доступа к основной памяти. За счет таких многоуровневых асинхронных решений повышается вероятность т.н. попадания в Кэш – то есть вероятность того, что нужные данные в нужный момент будут в кэш памяти.
.

## Slide 17: Иерархия памяти в компьютере
Постоянная память (ПЗУ), из нее можно только считывать команды и данные
В любом компьютере есть энергонезависимая память, в которой хранится программа начального запуска компьютера и минимально необходимый набор сервисов (FLASH, EEPROM, ROM BIOS).
  Доступ к внутренней памяти осуществляется по одномерному (линейному) адресу, который представляет собой двоичное число. Доступна для процессора.
Внешняя память каждая ее ячейка имеет свой адрес внутри блока, который, имеет многомерный адрес и может быть считан или записан только целиком.
  В случае дискового накопителя физический адрес блока является трехмерным — он состоит из номера поверхности (головки), номера цилиндра и номера сектора, но виртуально линейным номером — логическим, адресом блока, а его преобразованием в физический адрес занимается внутренний контроллер накопителя
.

## Slide 18: Периферийные устройства ЭВМ
Устройства хранения данных (устройства внешней памяти) — дисковые (магнитные, оптические, магнитооптические), твердотельные (карты, модули и флэш-память). Эти устройства используются для сохранения информации, на энергонезависимых носителях и загрузки этой информации в оперативную память.
Устройства ввода-вывода служат для преобразования информации из внутреннего представления компьютера (биты и байты) в форму, понятную окружающим, и обратно. Под окружающими подразумеваются человек (и другие биологические объекты) и различные технические устройства
Коммуникационные устройства служат для передачи информации между компьютерами и/или их частями. Сюда относят модемы (проводные, радио, оптические, инфракрасные...), адаптеры локальных и глобальных сетей.
Консоль. Консолью компьютера называют его «выступающую часть», обращенную к пользователю. В РС стандартной консолью являются клавиатура (устройство ввода) и дисплей
.

## Slide 19: Классификация ЭВМ
Персональные ЭВМ
  Настольные персональные компьютеры.
  Ноутбуки и нетбуки.
  Однопалатные микрокомпьютеры.
  Планшетные устройства и смартфоны.
  Компьютеризированные устройства: фотоаппараты, мр3 плееры, диктофоны, игровые приставки.
Серверы: промышленные серверы, Серверы на базе персональных компьютеров.
Телекоммуникационные устройства и интерфейсы: модемы, точки беспроводного и проводного доступа, устройства беспроводной связи, концентраторы, коммутаторы, мосты, шлюзы, маршрутизаторы, межсетевые экраны, контроллеры шин.
Устройства специального назначения.
  Бортовые и встроенные системы.
  Диагностические устройства.
  Контрольно-кассовые аппараты.
  Вычислительные устройства напр. ускорители .
.

## Slide 20: Классификация процессоров по видам
Центральные процессоры (CPU). – пример CPU ПК.
Универсальные микропроцессоры используются для построения вычислительных машин и систем связи Такие компьютеры называются контроллерами. (пример Raspberry Pi, Siemens).
Микроконтроллеры (МК) используются для управления малогабаритными и дешёвыми устройствами управления и связи они раньше назывались однокристальными микроЭВМ. В микроконтроллерах, в отличие от универсальных микропроцессоров, максимальное внимание уделяется именно габаритам, стоимости и потребляемой энергии.
Специальные процессоры, например
  DSP используются для решения задач обработки сигналов. Аппаратная реализация сложных математических операций.
  Медийные процессоры гибрид DSP и универсальных процессоров и предназначены для обработки аудио сигналов, графики, видеоизображений, а также для решения коммуникационных задач в мультимедиа-компьютерах, игровых приставках, бытовой технике и т.д.
.

## Slide 21: Примеры сопроцессоров
    Математические сопроцессоры (FPU) -операции с плавающей запятой (имеют 2 ЛУ для мантиссы и экспоненты);
    SIMD сопроцессоры – операции над линейными (иногда и двух-мерными) массивами данных.
    Графические (многоядерные, много АЛУ, мало команд другого профиля) ориентация на рендеринг – расчет текстуры по модели;
    Специализированные, например навигационные (с GPS); кодирование данных, медисопроцессоры, аудиосопроцессоры и др.
    Цифровые сигнальные процессоры –аппаратное решение задач умножения с накоплением в цикле.
    Коммуникационные (поддержка сетевых интерфейсов и протоколов). Например (Ethernet, или беспроводных, например WiFi и GPRS)
    Часть сопроцессоров может быть расположено внутри процессора или его ядер, другие могут быть вынесены наружу.
.

## Slide 22: Типы архитектуры процессорных устройств по принципу разделения памяти
Аппаратные средства телекоммуникационных систем.
Введение в архитектуру процессорных устройств.

## Slide 23: Виды архитектура процессоров
Архитектура фон Неймана – предполагает хранение программ и данных в общей памяти.
Наиболее характерна для процессоров, ориентированных на использование в компьютерах.
Примером могут служить процессоры семейства х86.
.
Современный вариант – суперскалярная архитектура –
несколько АЛУ и сопроцессоров параллельно

## Slide 24: Виды архитектура процессоров
Гарвардская архитектура предполагает раздельное использование памяти программ и данных.
используют для повышения быстродействия системы за счёт разделения путей доступа к памяти программ и данных.
  Позволяет организовать конвейер данных.
Большинство специализированных микропроцессоров (особенно микроконтроллеры) имеют Гарвардскую архитектуру.
.

## Slide 25: Особенности гарвардской архитектуры - отдельной памяти данных
Сокращает длину команд
  Ускоряет поиска информации в памяти данных.
    Использование единого адресного пространства приводит к увеличению формата команд за счет увеличения числа разрядов для адресации операндов.
Возможность параллельного (конвейерного) выполнения операций.
  Выборка следующей команды может происходить одновременно с выполнением предыдущей, и нет необходимости останавливать процессор на время выборки команды.
Выполнение различных команд за одинаковое число тактов, что дает возможность более просто определить время выполнения циклов и критичных участков программы.
Большинство производителей современных микроконтроллеров, процессоров мобильных устройств, и т.д., M1 используют гарвардскую архитектуру.
.

## Slide 26: Особенности архитектуры Фон-Неймана
Упрощение устройства процессора,-обращение к одной общей памяти.
оперативное перераспределение ресурсов между областями программ и данных, что повышает гибкость системы.
Архитектура последовательная.
  Выполняемые действия определяются блоком управления и АЛУ. Центральный процессор выбирает и исполняет команды из памяти последовательно, адрес очередной команды задается «счетчиком адреса» в блоке управления.
  Часто в процессоры встроены сопроцессоры, имеющие преимущества при решении определённого рода задач (например, для операций с плавающей запятой).
.
Блок-схема архитектуры центрального процессора

## Slide 27: Особенности архитектуры Процессорных устройств
Аппаратные средства телекоммуникационных систем.
Основные понятия и определения архитектуры вычислительной техники.

## Slide 28: Магистральная организация процессов.
Магистраль или шина (Bus) – группа линий передачи информации, объединенных общей функцией.
В общем случае у процессору требуется 3 шины – шина адреса, шина данных и шина управления.
  Для снижения общего количества линий связи магистрали часто применяется мультиплексирование шин адреса и данных в разные моменты времени. Для фиксации этих моментов (стробирования) служат специальные сигналы на шине управления.
.

## Slide 29: Магистральная организация процессов.
Шина адреса/данных – передача адреса (например 24 линии) затем данных (например 32 линии).
Шина управления (инструкций) — это вспомогательная шина по которой передаются управляющие и служебные сигналы. Также сигналы с внешних и внутренних источников. Вызов прерываний.
На пример, в момент ввода с клавиатуры или достижение определенного значения внутреннего таймера. Предполагается выполнение определённых действий по сигналам прерываний.
.

## Slide 30: Кэш память.
Внутри центрального процессора быстрая память небольшого объема для хранения промежуточных результатов и команд управления – КЭШ память.
Операции чтения и записи с регистрами выполняются очень быстро, поскольку они находятся внутри центрального процессора.
  Таким образом КЭШ решает проблему латентности данных.
Кэш-память позволяет держать наиболее часто используемые и последние слова внутри центрального процессора и избегать (медленных) обращений к основной памяти.
  Кэш-память работает как асинхронный буфер по отношению к ОЗУ
  Скорость высокая за счет ассоциативного доступа к памяти и ее небольшого объема, а также технологии SRAM.
.

## Slide 31: Кэш память.
Кэш может быть многоуровневый.
  Часто кэш двухуровневый (L1, L2), причем L1 может быть разделен - для хранения команд L1C и отдельно для хранения данных L1D.
  В ряде случаев вводят третий уровень (L3) для передачи данных между ядрами.
  Бывают и более высокие уровни, последний часто называют Last level cache (LLC).
  Часто используется victum стратегия, когда данные попадают в промежуточный кэш, а затем вытисняются в старший кэш.
  Каждый уровень кэш-памяти дублирует предыдущий и дополняет его.
  Также может быть L4 уровень eRAM – небольшой объем RAM прикреплённый к процессору.
.

## Slide 32: Регистровая память.
Набор регистров - отвечают за настройки процессора, контроль его текущего состояния и хранение операндов для работы с ними. Например:
  Регистр со значением конца диапазона памяти для команд (сегмент команд),
  Регистр нахождения процессора в прерывании (регистр флагов)
  счетчик команд, - какая по счету последовательная команда должна быть выполнена в настоящее время.
  Регистр со значениями данных для текущей операции (регистры данных) и результата работы АЛУ (аккумулятор)
  Специальные регистры указатели для работы со строками
  Системные регистры GDTR, LDTR и IDTR для хранения базовых адресов таблиц дескрипторов - блоков памяти и прав доступа к ним ОС и приложений.
.

## Slide 33: Функции устройство управления (УУ)
Формирование адрес команды, которая должна быть выполнена
Подача сигнала на чтение/запись содержимого ячейки запоминающего устройства (ЗУ).
Формирование адресов операндов и управляющие сигналы для их чтения из ЗУ и передачи в арифметико-логическое устройство (АЛУ).
Формирование признаков результата (знак, наличие переполнения, признак нуля и так далее) записываются во флаги.
  Эта информация может использоваться при выполнении следующих команд программы, например команд условного перехода.
.

## Slide 34: Арифметико-логическое устройство (ALU)
АЛУ объединяет арифметические и логические операции.
  Например, сложение, вычитание, сравнение величин, операции «И» и «ИЛИ».
Имеет два регистра операндов
Результат работы АЛУ может быть подан на шины данных или обратно в АЛУ
АЛУ имеет ряд флаг, соответствующих определённым событиям, например переполнению.
Часто к АЛУ добавляют сопроцессор для работы с числами с плавающей запятой
.

## Slide 35: Типы наборов команд процессоров Архитектуры наборов Команд Instruction Set Architecture, ISA
Аппаратные средства телекоммуникационных систем.
Основные понятия и определения архитектуры вычислительной техники.

## Slide 36: Организация наборов команд процессоров.
Программа размещена в памяти команд (ПК).
После запуска устройство управления (УУ) начинает выполнять три действия:
  1) последовательную выборку команды из памяти команд;
  2) декодирование (интерпретацию) кода команды;
  3) выполнение операции, соответствующей команде в устройстве обработки (ОУ).
Команда или инструкция (Command, Instruction) – двоичный код, служащий для настройки программно-управляемого устройства на выполнение заданной операции.
Система команд (Command set) – совокупность всех команд, допустимых для данного программного управляемого устройства.
Программа (Program) – последовательность инструкций (команд) и логических условий, реализующих заданный алгоритм.
.

## Slide 37: Организация наборов команд процессоров.
Система команд (Command set, ISA, Instruction set architecture) – совокупность всех команд, допустимых для данного программного управляемого устройства.
Программа (Program) – последовательность инструкций (команд) и логических условий, реализующих заданный алгоритм.
По типам команд (ISA) процессоры делят на:
  CISC (Complex Instruction Set Computing) с полным на-бором команд; - Соответствует Фон-Нейману
  RISC (Reduced Instruction Set Computing) с сокращенным набором команд; - Соответствует Гарворду/Постгарворду
  MISC (Minimal Instruction Set Computer) с минимальным набором команд; - Соответствует Гарворду/Постгарворду
  VLIW (Very Long Instruction Word) (одна команда выполняется параллельно на нескольких процессорах). - Соответствует Гарворду/Постгарворду на базе RISC
  Процессоры с разными типами команд несовместимы
.

## Slide 38: CISC система команд
CISC (англ. Complex Instruction Set Computer — «компьютер с полным набором команд») – подразумевает, что все необходимые для машинного языка команды выполняются на аппаратном уровне.
  Самый яркий пример CISC архитектуры — это x86 (он же IA-32) и x86_64 (он же AMD64).
нефиксированная длина команд,
небольшое число регистров, многие из которых предназначены строго определенную функцию.
одна команда может быть заменена ей аналогичной, либо группой команд, выполняющих ту же функцию.
Характерный формат команды:
«служебная инф.-Операция-операнд в памяти-операнд в регистре».
.

## Slide 39: CISC система команд
CISC система команд исторически появилась первой, по этому большинство процессоров CISC.
  Процессоры Intel, начиная с процессора 486, в RISC-ядро, которое выполняет простые (и обычно самые распространенные) команды за один машинный цикл,. В результате обычные команды выполняются быстро, а более сложные и редкие — медленно.
  на выполнение даже самой короткой команды из системы CISC обычно тратится 4 такта.
  Проблема CISC – часть CISC команд не используются компилятором, по этому в RISC от таких команд отказались.
.

## Slide 40: RISC система команд
RISC (англ. Reduced Instruction Set Computer — «компьютер с сокращённым набором команд») — архитектура процессора, в котором быстродействие увеличивается за счёт упрощения инструкций и их декодирования (упрощает УУ).
  Примеры RISC-архитектур: PowerPC, серия архитектур ARM (ARM A7x, ARM5x, ARM, Cortex M); MISC; RISC-V (открытый набор команд) и многие другие –наиболее современный набор команд.
  Архитектура имеет постоянную длину команды и время выполнения один машинный цикл, работают только с регистрами.
    Позволяет работать конвейером (то есть выполнять больше одной команды за один такт).
.

## Slide 41: RISC система команд
RISC
RISC имеет большее количество регистров, которые могут не иметь назначения и быть переназначены в ходе работы – они представляют собой регистровый файл.
Содержат набор простых, чаше встречающихся команд (по правилу 20-80) – то есть 20% от CISC команд.
Основной недостаток RISC архитектуры — необходимость моделирования сложных команд.
  Сборка сложных команд производится автоматическая из простых.
    Формат инструкции
      Служ. Инф. – операция – регистр операнд – регистр операнд – регистр результат
.

## Slide 42: MISC система команд
MISC (англ. Minimal Instruction Set Computer — «компьютер с минимальным набором команд»).
более простая архитектура чем RISC, используемая в первую очередь для уменьшения итоговой цены и энергопотребления и габоритов процессора.
Архитектура MISC строится на стековой вычислительной модели с ограниченным числом команд (примерно 20—30 команд).
    Может содержать в себе блок RISC, обрабатывающий в себе от 10 базовых команд (+, —, /, *, if, else & etc), из которых формируются более сложные операции над значениями, методом ветвления полученных результатов в ПЗУ.
Используется в IoT-сегменте и недорогих компьютерах, например, роутерах.
Недостаток - сложность написания программ под различные процессоры.
  Все нюансы по подбору методов вычисления и оптимизаций возлагались на плечи программистов.
.

## Slide 43: VLIW система команд
VLIW (англ. Very Long Instruction Word — «очень длинная машинная команда») — архитектура процессоров с несколькими вычислительными устройствами
  Архитектура VLIW в терминах Intel называется EPIC (на самом деле EPIC имеет отличия в организации параллелизма).
  Примеры архитектуры: Intel Itanium (серверные процессоры Intel Core, архитектура IA-64), Эльбрус-3.
одна инструкция процессора содержит несколько операций, которые должны выполняться параллельно.
  Каждая команда состоит из RISC подобных суб-команд.
  По сути является архитектурой CISC со своим аналогом спекулятивного исполнения команд, спекуляция выполняется во время компиляции.
Компиляторы для процессоров этой архитектуры сильно привязаны к конкретным процессорам и работает как часть Устройства управления.
  Например, в следующем поколении максимальная длина «очень длинной команды» может из условных 256 бит стать 512 бит, и исчезнет совместимость.
  Ключевым отличием от суперскалярных процессоров является то, что для них загрузкой исполнительных устройств занимается часть процессора (планировщик), а загрузкой вычислительных устройств для VLIW-процессора занимается компилятор, на что отводится существенно больше времени (качество загрузки и, соответственно, производительность теоретически выше).
.

## Slide 44: Параллелизм процессорных архитектур на уровне команд Микро-уровневый Параллелизм
Аппаратные средства телекоммуникационных систем.
Основные понятия и определения архитектуры вычислительной техники.

## Slide 45: Микроархитектура одного ядра процессора
Выборка команд из кэш памяти команд.
Декодирование команд.
  Разбиение команд на примитивные микрокоманды,
    воспринимаются функциональными устройствами процессора.
Микрокоманда получает из кэша данных свои операнды и готова к исполнению.
  Декодированные микрокоманды образуют в предпроцессоре очередь к исполнительным блокам.
  Исполнительные блоки в виде конвейеров
  Команды подаются на исполнительные блоки а по мере готовности их операндов.
    Неупорядоченное исполнение
    При этом ведется аппаратный контроль зависимостей команд.
.

## Slide 46: Микроархитектура одноядерного процессора
Команды поступают в исполнительные блоки и выполняются.
  В силу различной скорости выполнения операций в конвейерах происходит переупорядочение команд и выдачи их результатов.
Постпроцессор следит за готовностью результатов на выходе исполнительных блоков и осуществляет возврат к естественной последовательности команд.
Результат данной команды считается готовым, если завершились все предыдущие команды и их результаты признаны готовыми.
  Если в ходе исполнения возникает ошибка, то процессор переигрывает команду заново
.

## Slide 47: Конвейерная архитектура
Исполнение RISC команд за один такт позволяет выполнять их конвейером.
  Например 3-х ступенчатый конвейер, за один такт происходят операции выполнения команды, считывания операндов следующей(2-й) команды и считывания кода следующей через одну (3-й) команды.
  Другой пример 5 ступенчатый конвейер
  В реальности CISC процессоры разбивают команды на несколько RISC микроопераций и выполняют их конвейером.
  Реальные конвейеры могут содержать десятки суб-операций (суперконвейер)
.

## Slide 48: Конвейерная архитектура – предсказание переходов
Конвейеризация – выполнение суб-операций одной операции так, чтобы все модули процессора были максимально заняты.
Для работы конвейера нужно знать очередь операций, по этому если в программе есть условные переходы, то на каждом из них (если его результат неизвестен) нужно сбрасывать конвейер.
Для того чтобы меньше сбрасывать конвейер переходы можно предсказывать или на уровне компилятора или динамически (подсчитывая вероятности переходов). Также могут быть исполнены сразу несколько ветвей переходов – т.н. спекулятивное исполнение инструкций.
Чаще всего в наст. Время используется динамическое предсказание.
Спекулятивный подход быстрее, но не безопасный.
.

## Slide 49: Конвейерная архитектура многопоточность
  Многопоточность – выполнение операций в нескольких виртуальных ядрах.
    многопоточность полезна когда одна из веток конвейера (или один из блоков в SMT) встала на длинной операции, вторая будет работать.
  Могут быть главный и зависимый конвейеры (дополнительный – может отключаться в силу небезопасности)
.

## Slide 50: Конвейерная архитектура многопоточность
Каждый суб конвейер содержит свой набор АЛУ.
  Команды не всегда выполнялись по заданному порядку – может быть внеочередное исполнение команд в порядке удобном процессору.
  Многопоточность работает на уровне RISC микроопераций – то есть одна или несколько CISC команд могут быть рассмотрены как один поток.
.

## Slide 51: Конвейерная архитектура многопоточность
Последовательная многопоточность
  Грубо-зернистая – процессор выполняет поток пока не потребуется сложная суб-операция, затем процессор переключится на другой поток и будет ждать в нем возможности распараллелить суб-операции. – один поток на одном конвейере.
  Мелко-зернистая – каждый такт процессор исполняет разные потоки (переключатеся между ними) – таким образом в среднем загрузка процессора максимальна – один поток может быть исполнен на нескольких конвейрах.
  Гиперпоточные или SMT (simultaneous multithreading) процессоры имеют общий блок выборки команд, который вызывает из памяти сразу по несколько команд из разных потоков. Распределение команд по конвейерам происходит динамически по мере того, когда они свободны.
.
Альтернативным к многопоточности являются однопоточный процессор (например суперскалярный или VLIW) и многопроцессорные скалярные однопоточные устройства.

## Slide 52: Конвейерная архитектура многопоточность
Одновременная многопоточонсть может быть реализована только в суперскалярном процессоре и во VLIW процессоре.
Последовательная многопоточность может быть реализована в любом процессоре с несколькими конвейерами или несколькими ядрами.
  Многоядерный процессор может быть рассмотрен как альтернатива многопоточному процессору – для процессора много потоков эквивалентны виртуальным ядрам.
.

## Slide 53: Суперскалярная конвейерная архитектура
Суперскалярными называют процессоры, способные запускать несколько команд (зачастую от четырех до шести) за один тактовый цикл.
  Параллельные команды не должны конфликтовать из-за ресурсов (например, регистров) и ни не должны зависеть от результата друг друга – для этого С1 блок выполняет контроль зависимостей команд и их стыковку.
.
В современных процессорах используются
суперскалярные архитектуры на основе конвейерных.
VLIW подход альтернатива к суперскалярному подходу.
VLIW подход – статический параллелизм.
Суперскалярный подход– динамический параллелизм.
VLIW паралеллизм также использует многопоточный конвейер с предсказанием переходов, но наборы инструкций формируются компилятором.

## Slide 54: Микроархитектура одноядерного процессора
.
Для большинства современных процессоров конвейер (микроархитектура) процессора включает фронт-енд:
  Захват CSIC инструкции (fetch) – красный блок
  декодирование RISC микроопераций – фиолетовый блок).
И Бек-енд – datapath
  – операции планирования инструкций в очередном и внеочередном порядке, разрешения зависимостей (бежевый блок)
  операции исполнения (желтый, в том числе сопроцессоры, напр. SSE, FMUL) или работы с памятью (зеленый).
  Фрорнт-енд in-order
  Бэк-енд суперскалярный out-of-order
    Многопоточность может быть полная или только для бэк-енда
    На иллюстрации один поток!
Микроархитектура intel core i7

## Slide 55: Микроархитектура одноядерного процессора
.
Для большинства современных процессоров конвейер (микроархитектура) процессора включает фронт-енд
  Захват CSIC инструкции (fetch) – красный блок
  декодирование RISC микроопераций – фиолетовый блок).
И Бек-енд – datapath
  – операции планирования инструкций в очередном и внеочередном порядке, разрешения зависимостей (бежевый блок)
  операции исполнения (желтый, в том числе сопроцессоры, напр. SSE, FMUL) или работы с памятью (зеленый).
  Фрорнт энд in-order
  Бэк-енд супрскалярный out-of-order
    Многопоточность может быть полная или только для бэк-енда
    На иллюстрации один поток!
Микроархитектура AMD K6

## Slide 56: Параллелизм процессорных архитектур Макроуровневый Параллелизм
Аппаратные средства телекоммуникационных систем.
Основные понятия и определения архитектуры вычислительной техники.

## Slide 57: Архитектуры по степени параллелизма
.
МРР— процессоры с массовым параллелизмом
COW – кластеры рабочих станций. S – одно (single), M – много (many); D – данные (data), I – инструкции (instruction);
Например SIMD – single input many data
Классификация Флинна – таксонометрия параллелизма на уровне данных.
SISD – скалярные процессоры
MISD – почти не используются (цели – предотвращение ошибки – расчет на нескольких ядрах; тензорные процессоры но только в некоторым смысле)
SIMD – векторная и матричная архитектуры (SIMT – поток инструкций много данных)
MIMD – многопроцессорные и многомашинные архитектуры
UMA— архитектура с однородным доступом к памяти - Часто представляет собой SMP (симметричный доступ к памяти процессоров на одной шине).
NUMA - с неоднородным доступом к памяти
COMA - с доступом только к кэш-памяти.
SISD, MISD, SIMD могут быть параллелизмом как на уровне команд (внутри процессора), так и на уровне процессоров – то внешними сопроцессорами.
Грубозернистый параллелизм
(на уровне ОС)
Разная память
Мелкозернистый параллелизм (на уровне шины межпроцессорного взаимодействия)
Одна память

## Slide 59: Архитектуры по степени параллелизма
Классификация Флинна
SISD – скалярные процессоры, напр. «чистая архитектура Фон-Неймана».
MISD – не используются, только в некоторых спец. Применениях.
SIMD – векторная и матричные архитектуры (а также графические ускорители)
MIMD – многопроцессорные и многомашинные архитектуры
.

## Slide 60: Параллельные процессоры
  SIMD и SPMD-процессор (Single Instruction (Program)-stream Multiple Data-stream — один поток команд с несколькими потоками данных или программами) состоит из большого числа сходных процессоров, которые выполняют одну и ту же последовательность команд применительно к разным наборам данных.
  Часто одни и те же вычисления многократно повторяются с разными наборами данных. Упорядоченность и структурированность программ, предназначенных для выполнения такого рода вычислений, очень удобны в плане ускорения вычислений за счет параллельной обработки команд (пример видеокарты).
.

## Slide 61: Параллельные процессоры
векторный процессор (vector processor) также эффективен при выполнении последовательности операций над парами элементов данных. Отличие от SIMD-процессора, все операции сложения выполняются в одном блоке суммирования, который имеет конвейерную структуру.
.

## Slide 62: Мультипроцессоры
Система из нескольких параллельных процессоров, имеющих общую память, называется мультипроцессором.
Имеют единую память, их работа должна согласовываться программным обеспечением (сильно связанные процессоры).
Процессоры, состоящие из большого числа слаюо связанных компьютеров, у каждого из которых имеется собственная память называются мультикомпьютерами.
.
мультипроцессор
мультикомпьютер

## Slide 63: Архитектуры по степени параллелизма
NUMA - Каждое ядро имеет свой кэш L1,L2, но все ядра объединены внутри процессорным интерфейсом и общим адресным пространством, а также общим кэшем – LLC (last level cache) (в данном случае L3).
CC-NUMA – все ядра обмениваются сообщениями об использовании данных в кэше с целью предотвращения ошибок доступа к данным.
Есть и другие варианты NUMA систем.
COMA системы представляют собой развитие СС-NUMA идей, но они не реализованы в коммерчески доступных системах,
UMA системы используются только в устаревших или дешевых устройствах (SMP).
.

## Slide 64: Архитектуры по степени параллелизма
На уровне многоядерного чипа современный процессоры СС- NUMA – MIMD многопроцессорные с системы с кэш-когерентным неоднородным доступом к памяти
Цель кэш-когерентности – предотвращение ошибок связанности данных, используемых в разных потоках/задачах/блоках инструкций – выполняемых разными устройствами.
Кэш-когерентность устанавливается на уровне аппаратного протокола обмена сообщениями между ядрами об используемом адресном пространстве. symmetric multiprocessing, SMP – эквивалент подхода UMA
.

## Slide 67: Кэш-когерентный NUMA
Недостаток COMA – очень дорогое и большое устройство памяти.
Можно заменить копирование участков памяти на таблицу адресов и передачу информации об их использовании. – Такой подход называют Кэш-когерентный NUMA – СС-NUMA.
  То есть решается проблема того, как синхронизовать использование одних и тех же участков памяти разными ядрами. Иначе могут быть ошибки, например «Read-before-Write» или другие.
  Есть и другие NUMA способы решения этих проблем.

## Slide 68: Гетерогенные NUMA архитектура
В ряде процессоров big.Little гетерогенность, когда используется два типа ядер с одним ISA но разной структурой, например одно быстрое и энергопотребляющее для периодов большой загрузки, а другое медленное для периодов когда загрузки нет (используется в процессорах мобильных устройств).
В гетерогенных системах все устройство объединены в единое адресное пространство на уровне LLC (может быть разным уровнем для разных модулей).
.

## Slide 69: Гетерогенные NUMA архитектура
Часто современные процессоры представляют собой гетерогенные СС-NUMA системы – то есть системы в которых используется несколько блоков с различной структурой и с различными ISA. Например CPU и GPU, также в спец. устройствах DSP и сопроцессоры на основе FPGA – HAS гетерогенность.
В гетерогенных системах все устройство объединены в единое адресное пространство на уровне LLC (может быть разным уровнем для разных модулей).
.

## Slide 70: Особенности архитектуры современных процессоров
Аппаратные средства телекоммуникационных систем.
Основные понятия и определения архитектуры вычислительной техники.

## Slide 71: Особенности современных архитектур процессоров
Увеличение объема КЭШ памяти и уровней Кэш-а, а также отдельные кэши данных и инструкций и стратегий доступа к кэшу.
  А также добавление eDRAM модулей, а также HBM модулей быстрой памяти и модулей энергонезависимой флэш памяти (NVRAM, NVDIM).
  Данный тренд направлен на решение проблем основного узкого места ЦПУ латентности доступа к основной памяти. За счет таких многоуровневых асинхронных решений повышается вероятность т.н. попадания в Кэш – то есть вероятность того, что нужные данные в нужный момент будут в кэш памяти.
.

## Slide 72: Особенности современных архитектур процессоров
Встроенные контроллеры доступа к памяти (MCU) - оптимизация работы с ОЗУ.
Встроенный контроллер доступа к устройствам ввода-вывода и видеопамяти (System Agent, uncore) - оптимизация работы с видеопамятью и другими внешними устройствами (напр. подключение дисплея), а также интеграция работы с твердотельными накопителями.
Использование гетерогенных СС-NUMA систем со специализированными модулям для широкого перечня задач.
.

## Slide 73: Особенности современных архитектур процессоров
Переход от спекулятивного выполнения команд к динамическому предсказанию ветвлений и повышения точности предсказаний.
      Спекулятивное выполнение команд. Перераспределение команд в пределах одного блока (например цикл или if) и выполнение «тяжелых» команды раньше чем станет известно, понадобится ли она. Такие команды обрабатываются в период ожидания в основной ветке (например ожидания блока расчета float). Недостаток атаки типа Spectra, meltdown и т.п.
      Динамические предсказания ветвлений сегодня осуществляются при помощи нескольких предикторов, как правило построенных на принципах машинного обучения или простой статистики (в первых уровнях предсказаний).
.

## Slide 74: Особенности современных архитектур процессоров
  Система команд X86-X64 (AMD x64) – расширенная система команд с 64 битной адресацией и расширенные системы команд SSE, XMM, FMA для ускорения вычислений с высокой степенью упорядоченности (для массивов)— например, обработки мультимедийных и научных данных.
.
    В данным момент наиболее современные системы команд это AVX-256 и AVX-512, а также AMX (анонсированы на 2021 год).

## Slide 75: Архитектура современных процессоров Intel
Каждое ядро имеет собственные кэши 1 и 2 уровня, но также имеется общий кэш 3 уровня (L3), используемый всеми
субъядро (uncore) - компоненты, отвечающие за средства коммуникации :
  контроллер памяти (memory controller),
  интерконнект
  QuickPath (QuickPath links, QPI у INTEL),
  последовательная кэш-шина типа точка-точка для соединения процессоров и для передачи данных между процессором и системной платой.
  Сегодня QPI заменен на UPI – расширенную версию QPI
  управления энергопитанием (powermanagement),
  встроенный графический контроллер.
.
Intel 7-6x die with GPU

## Slide 76: Особенности современных архитектур процессоров
Уменьшение технологии производства p-n переходов
  На данный момент технологии 2,5,7,10 нм.
Увеличение количества ядер процессора.
  На данный момент частота работы ядра почти на пределе, увеличение частоты ведет к повышению нагрева, необходимости повышения напряжения или снижению отношения сигнал-шум и сигнал-помех и другим эффектам, которые приводят к пробоям и помехам особенно для нанометровых p-n переходов.
  Современные серверные процессоры могут иметь 16-72 ядер, каждое по 2-4 потока ( до 288 потоков в Xenon Phi).
.
Intel Xenon Phi Knights Landing
Варианты Ring и Mesh архитектур

## Slide 77: Особенности современных архитектур процессоров
Повышение числа ступеней конвейеризации и функциональных модулей суперскалярной микроархитектуры.
  Одновременное выполнение двух-четырех потоков инструкций ядром (hyper threading).
  Производительность зависит от тактовой частоты, IPC и энергопотребления (Instructions Per Clock)
    IPC количество инструкций, исполняемых CPU за один так, зависит от логической структуры ядра.
.
Суперскалярные архитектуры AMD Steamroller и Zen c двумя явными SMT потоками

## Slide 78: Архитектура современных процессоров Intel
Некоторые процессоры содержат блок - Системный агент (System agent) - содержит многоканальный контроллер памяти, «мосты» PCI-Express, DMI, дисплейные интерфейсы, блок аппаратного декодирования видео.
.
  Архитектура ядра Intel Core I7-3х

## Slide 79: Архитектура современных процессоров AMD
технология HyperTransport (HT) для создания многопроцессорных системы, и объединять на одном кристалле несколько ядер (AMD Opteron).
  Аналог QPI от Intel, но последовательная (появилась раньше)
  Развитие HT – система Infinity Fabric
Каждое ядро работает на своей частоте.
Наборы ядер объединены в UMA CCX блоки. Каждый NUMA процессор это несколько CCX блоково.
.
AMD zen die

## Slide 80: Архитектура процессоров Intel IA64
Используется в серверных процессорах Itanium
(Архитектура EPIC)
VILW архитектура
Спекулятивный КЭШ
Исполнение простых команд по 3
Несовместима с X86 и X64
.

## Slide 81: Графические процессоры
Аппаратные средства телекоммуникационных систем.
Основные понятия и определения архитектуры вычислительной техники.

## Slide 82: Архитектура графических процессоров
Графический процессор (GPU) Содержат набор одинаковых вычислительных устройств (потоковых процессоров, ПП), работающих с общей памятью ГПУ (видео ОЗУ)
.
Nvidia Fermi
ARM G51 Mali

## Slide 83: Архитектура графических процессоров
Могут быть GPU обработки графики (текстуры, шейдеры, ray tracing) и т.н. GPU общего назначения (GPGPU) используемые для научных, инженерных расчетов и в задачах машинного обучения.
  И графические и научные операции как правило сводятся к операциям линейной алгебры, а те к операциям сложения с умножением массивов данных.
  Некоторые, особенно ранее GPU содержали специальные модули расчета шейдеров и текстур – в современных GPU часто их заменяют на доп. Блоки общей арифметики (сложение с умножением).
.

## Slide 84: Архитектура графических процессоров
Все потоковые процессоры (ПП) GPU синхронно исполняют один и тот же набор команд (конвейер, шейдер, умножение матриц, свертка).
  ГПУ выполняют операции асинхронно и только с данными во внутреннем ОЗУ (GDRAM или HBM иначе доступ к внешней ОЗУ все бы затормозил)
  Доступ к ОЗУ узкое место GPU – из за латентности доступа невыгодно использовать GPU для небольших массивов данных.
  Часто GPU содержат многоуровневый кэш для снижения латентности.
  В современных интегрированных GPU (в составе HSA CC-NUMA) LLC GPU объединён с CPU.
    В устаревших версиях адресные пространства делились и приходилось выполнять доп. Операцию передачи данных в интегрированные GPU и обратно.
    Компанией IBM поддерживается СС-NUMA интеграция с GPU NVIDIA за счет общего интерфейса для обоих систем NVLINK
.

## Slide 85: Архитектура графических процессоров
По существу GPU это потоковая SIMD архитектура – т.н. SIMT архитектура.
GPU всегда управляется при помощи CPU (GPU это именно сопроцессор). Задачи включают блоки команд и данные для них.
Все ПП синхронно исполняют один и тот же набор команд (конвйер, шейдер).
    То есть одна команда исполняется для целого массива данных.
    Раньше шейдеры были аппаратными, теперь программные – представляют собой набор микрокоманд - конвейер.
    ПП объединяются в блоки (связки, wrap, wavefront) по 16-64 ПП.
    Каждый графический процессор запускает за один только одну связку.
    Связка работает несколько циклов работы GPU. Связки поточатся.
    Использование нескольких связок в одному GPU позволяет скрывать латентность доступа к ОЗУ/кэшу данных.
  .
.
Происходит динамическое управление

## Slide 86: Особенности архитектуры графических процессоров
Все ПП синхронно исполняют один и тот же набор команд
Основная проблема ГПУ - Низкая скорость чтения из ОЗУ (высокая латентность).
  чтобы его компенсировать, требуется обрабатывать большое (10000 и более) количество элементов за 1 запуск.
Поддержка аппаратной многопоточности.
Разнородность архитектур.
  Следует учесть, что оптимальные программы для NVidia и AMD будут сильно различаться.
.

## Slide 87: Архитектура современных графических процессоров
128 потоковых процессоров(ПП) объединены в SIMD-группы по 16 мультипроцессоров (МП),
  МП Также называется кластером или слайсом.
МП работают независимо друг от друга, хотя и исполняют один и тот же набор команд.
Каждый ПП является суперскалярным устройством и может конвейеризировано выполнять несколько команд.
Каждому ПП доступна вся видео ОЗУ ему доступна вся память, как на чтение, так и на запись.
Однако на практике, ввиду слабости средств синхронизации между различными МП, процесс обработки строится так, чтобы адреса записи не пересекались.
.
Архитектура GeForce 8x

## Slide 88: Архитектура современных графических процессоров
.
NVIDIA TU102 (GeForce RTX 2080 Ti) Фото кристалла и его схема
6 кластеров GPC, каждый по 6 текстурно-процессорных кластеров TPC, объединяющих мультипроцессорные блоки SM. Каждый SM-блок 64 вычислительных блока
(CUDA-cores). Шина памяти GDDR6. Объем памяти 11 ГБ на уровне старого флагмана.
12 контроллеров памяти разрядностью 32 бита. Кэш L2 5632 КБ.

## Slide 89: Архитектура современных графических процессоров
.
Архитектура NVidia
Turing 104
(GeForce 20xx)
Схема мультипроцессорного блока NVidea Turing
Используются параллельные вычисления в FP32 и INT32, тензорные вычисления и блоки расчет текстур (tex), и лучей (RT core).
FP – векторные – SIMD вычисления.
INT – спец. Задачи – ветвления, переходы, расчет адресов операндов.
тензорные блоки поддерживают операции в форматах Int1, Int4, int8, Fp16, FP32, а также операции смешенной точности (FP16 умножение + Fp32 аккумулятор).
тензорные блоки используются в задачах машинного обучения для оптимизации ресурсов.
Каждое тензорное ядро выполняет до 64 операций
с плавающей запятой, используя входные
данные формата FP16.
Тензорные блоки позволяют работать с матицами или блоками матриц, например разменом 8х8.
Основная операция FMA (float multiply and Add).

## Slide 90: Специальные типы процессоров
Аппаратные средства телекоммуникационных систем.
Основные понятия и определения архитектуры вычислительной техники.

## Slide 91: Архитектура современных микроконтроллеров
архитектура ядра AtMega (в основе Arduino Uno)
.
Микроконтроллер (МК) представляет собой урезанное ядро процессора общего научения с периферией общего и специального назначения, в т.ч. Цифровой, аналоговой и дискретной.
Также МК имеют. Спец периферию реального времени, такую как таймеры,
Модули обслуживания внешних прерываний и др.
Цель использования микроконтроллера – обработка информации измерительных устройств или устройств автоматизации в реальном времени.

## Slide 92: Архитектура современных микроконтроллеров
архитектура AtMega (в основе Arduino Uno)
.
МК как правило имеют урезанную Гарвардскую-RISC архитектуру ядра и весь необходимый обвес (SRAM, EEPROM ПЗУ, устройства ввода-вывода).
МК может содержать со-процессоры.
Например для работы с USB, Ethernet, Bluetooth или для поддержки, например, стандарта GPS.
А также сопроцессоры для операций цифровой обработки сигналов.
МК ориентированы на однозадачную работы без операционной системы и непосредственно с периферией (без дополнительных модулей типа чипсета и т.д.).

## Slide 93: Архитектура современных микроконтроллеров
ARM Cortex M 32битная система, сопроцессоры аппаратного деления и умножения, работа с float
RISC система команд
конвейерная архитектура
Развитая периферия
Поддержка широкого набора промышленных интерфейсов
.
встроенный функционал работы с измерительной техникой, системами сбора данных и системами автоматизации.

## Slide 94: Архитектура современных микропроцессоров
ARM Cortex A9 процессор мобильных устройств на базе Cortex M (Гарвард, RISC).
Расширенная конвейерная суперскалярная многоядерная архитектура, многопоточная ориентированная на работу с операционной системой.
Многоуровневый спекулятивный КЭШ и др. особенности ЦПУ
Ориентированы на низкое энерогопотребение.
.

## Slide 95: Архитектура квантовых процессоров
вид квантового процессора Google, Квантовый элемент И-Не и схема квантового компьютера
.
Используются кубиты – состояния спинов элементарных частих, могут одновременно находится в двух состояниях, 3 кубита одновременно в 8 состояниях.
Высокая параллельность вычислений.
Экспоненциальный рост производительности.
Квантовые процессоры позволяют получить широкие возможности для параллелизма операций при их высокой скорости – что является одним из наиболее желаемых требований в задачах машинного обучения, криптографии и обработки массивов данных в научных и инженерных приложениях.
В последовательных приложениях квантовые компьютеры не имеют преимущества по сравнению с современными ЦПУ

## Slide 96: Архитектура тензорных процессоров
.
Архитектура Google TPU
Матрица умножения-сложения (matrix multiply-unit) 256 × 256, работает с 8-битными данными на частоте 700 МГц.
Пиковая производительность 92 триллионов операций в секунду.
Блоков MAC у TPU в 25 раз больше, нежели у современных GPU.
11 операций в ассемблере

## Slide 97: Архитектура тензорных процессоров
.
Архитектура Google TPU процессора
Тензорный процессор представлять собой т.н. систолический массив (Все АЛУ или тензорные АЛУ объединены в матрицу) – позволяет максимально ускорить обработку матриц данных, архитектура ориентирована на максимальное пере использование данных без обращения к внешнему ОУЗ за счет большого встроенного буфера.
Архитектура типа систолический
Массив (каждый элемент – TPU).

## Slide 98: Архитектура нейроморфных процессоров
.
Процессор имеет параллельную коммуникационную архитектуру, отправляет множество небольших объёмов информации одновременно в различных направлениях

## Slide 99: Архитектура нейроморфных процессоров
.
Чип IBM TrueNorth (архитектура NeuroMem)
Традиционный и нейроморфный процессоры
Традиционные процессоры состоят из обособленных блоков, выполняющих разные функции (вычислительные и периферийные блоки, память).
Нейроморфныепроцессоры имеют «однородную» структуру, включающую множества нейронов – одинаковых и относительно простых вычислительных ячеек со встроенной памятью
Каждое ядро – нейрон, ядра объединены в слои, образующие нейронную сеть (предполагается, что это сверхточная НС), однако архитектура поддерживает и рекуррентный принцип работы НС