## Slide 1: Аппаратные средства телекоммуникационных систем
Лекция 7. Интерфейсные шины ПК

## Slide 2: Подключение устройств ввода-вывода через интерфейсные шины
Лекция 7. Интерфейсные шины ПК
Аппаратные средства телекоммуникационных систем

## Slide 3: Шинная организация платы.
.
В современных платах предусмотрено несколько шин.
− шины «процессорные» (FSB, UMI, DMI);
− шины ввода/вывода (PCI, PCI-Express, USB);
− системные шины (DMA).

## Slide 4: Подключение периферийных устройств
.
Большинство периферийных устройств подключаются через промежуточные периферийные интерфейсы
К периферийным устройствам относятся:
  большинство устройств хранения (дисковые, флэш),
  устройств ввода-вывода (дисплеи, клавиатуры, мыши, принтеры, плоттеры),
  коммуникационные устройств (внешние модемы).

## Slide 5: Подключение периферийных устройств
.
подключение периферийных устройств осуществляется через входные интерфейсы
  Часто устройства имеют дополнительные контроллеры подключения
Интерфейсы соединены с процессором и/или южным мостом системной платы
Устройства соединяются через т.н. шины
  Часто шины объединены в т.н. хабы

## Slide 6: Разъемы интерфейсов на типичной материнской плате
.

## Slide 7: Подключение периферийных устройств
.
Порядок подключения
подсоединение периферийного устройства к узлу с помощью соответствующего кабеля или беспроводного соединения;
подключение устройства к источнику питания;
установка соответствующего драйвера.
Некоторые устройства не предусматривают самонастройки. Драйверы таких устройств устанавливаются после того, как устройство подключается к компьютеру и включается питание.
Драйверы самонастраивающихся устройств в системе уже имеются (PnP). В таком случае при подключении ОС распознает устройство и устанавливает соответствующий драйвер.

## Slide 8: Особенности интерфейсных шин
Лекция 7. Интерфейсные шины ПК
Аппаратные средства телекоммуникационных систем

## Slide 9: Виды шин
.
По назначению:
  специализированные (например ATA, Ethernet)
  универсальные (например USB, PCI-E),
  По числу подключаемых устройств
  Выделенные интерфейсы (одно устройство к одному порту), точка-точка.
  Разделяемые интерфейсы(хабы).
  По типу информации:
  Дискретные (дискрет. Звуковые карты)
  Аналоговые (VGA)
  Цифровые (большинство)

## Slide 10: Виды шин
.
По степени синхронности:
  синхронные (осуществляющими передачу данных только по тактовым импульсам)
  асинхронные (осуществляющими передачу данных в произвольные моменты времени),
  С мультиплексированием (передачу адреса и данных по одним и тем же линиям)
  Со схемами арбитража (то есть способа совместного использования шины несколькими устройствами).
  Изохронные – то есть на каждое устройство выделяется время передачи пакетов сообщений, и не важно сколько их в этот промежуток времени будет передано (пример USB хаб).

## Slide 11: Виды шин
.
Шины по методу передачи данных:
  Последовательные (USB, SATA)
    Передача пакетов по одному проводнику
    Возможна организация двух каналов (прием и передача – полный дуплекс, если или/или – то полудуплекс)
    Данные объединяются в пакеты.
    Пакет также могут включать служебную информацию.
  Параллельные (PCI, DIMM, PATA(IDE))
    параллельных шинах понятие «ширина шины» соответствует её разрядности – количеству сигнальных линий, количеству одновременно передаваемых битов информации.
    Возможны отдельные вывода под служебные сигналы
  Последовательно-параллельные (PCI-Express)
    Несколько последовательных шин
    для повышения скорости передачи
    Как правило работают асинхронно.

## Slide 12: Параллельные шины
  Недостатки:
  Широкая шина данных
  отдельный тактирующий сигнал.
  Раcсинхронизация
    Разница задержек сигнала между проводниками в шине ограничения на максимально возможную скорость передачи данных.
  Взаимное влияние устройств на шине
    Помехи, вызванные отражениями и разным время прохождения к различным нагрузкам.
      Особенно влияют при больших длинах кабелей
      Шум также может повредить данные.

## Slide 13: Последовательные шины
Интерфейсы «точка-точка».
Низкое влияние шумов
  Данные часто передаются по дифференциальной паре.
    Внешний шум воздействует на оба проводника в паре, и, таким образом, перестает влиять на передаваемый сигнал.
Линии передачи проще соединять, так как помехи взаимного влияния малы.
Тактирующий сигнал не подается в явном виде;
  вместо этого, приемник восстанавливает его по временам переключения данных (из 0 в 1 и из 1в 0).
Хорошие интерфейсы могут работать на скоростях более 10 Гбит/с по медным проводникам, а по оптоволокну –быстрее.

## Slide 14: Контроллеры шин
.
За распределение порядка передачи данных по шине отвечает особое устройство – контроллер (адаптеры) шины.
  Сложный контроллер может иметь в своем составе и собственный процессор.
  Если передача данных по шине происходит без участия центрального процессора, то говорят, что осуществляется прямой доступ к памяти (Direct Memory Access, DMA).
  Для оповещения процессора о возникновении новых событий на шине у контроллера есть особый механизм вызова аппаратных прерываний.
  Для взаимодействия с программой (с помощью процессора или сопроцессоров) адаптеры и контроллеры обычно имеют регистры ввода-вывода, управления и состояния.

## Slide 15: Контроллеры шин. Механизм прерываний
.
Когда передача данных заканчивается, контроллер выдает прерывание, вынуждая центральный процессор приостановить работу текущей программы и начать выполнение особой процедуры.
  процедура программой обработки прерываний
    процедура, необходима, чтобы событие на шине было учтено в основном коде программ
    Также порывание необходимо, чтобы проверить, нет ли ошибок,
      в случае обнаружения ошибок процедуедура произведет необходимые действия и сообщит операционной системе, что процесс ввода-вывода завершен.

## Slide 16: Шины PCI
Лекция 7. Интерфейсные шины ПК
Аппаратные средства телекоммуникационных систем

## Slide 17: Шина PCI
.
PCI (Peripheral Component Interconnect — взаимодействие периферийных компонентов), разработанная компанией Intel.
Центральный процессор взаимодействует с контроллером памяти по выделенному высокоскоростному соединению.
Периферийные устройства подсоединяются прямо к шине PCI
Шина PCI распознает подключаемые устройства и подключает их по принципу PLUG&PLAY.

## Slide 18: Шина PCI. Поддержка устройств
.
Принцип Bus Mastering, - способность внешнего устройства при пересылке данных управлять шиной (без участия CPU).
  Полная поддержка multiply bus master (например, несколько контроллеров жестких дисков могут одновременно работать на шине).
Метод "linear burst" (линейных пакетов). -пакет информации считывается (или записывается) "одним куском",
  адрес внутри пакета автоматически увеличивается для каждого следующего байта.

## Slide 19: Шина PCI. Поддержка устройств
.
Шина PCI использует мультиплексирование данных, то есть данные и адрес передаются по одним и тем же физическим линиям.
  PCI-устройства оборудованы таймером, который используется для определения максимального промежутка времени, в течении которого устройство может занимать шину.

## Slide 20: Шина PCI. Характеристики
.
Синхронный 32-х или 64-х разрядный обмен данными.
Частота работы шины 33MHz или 66MHz - широкий диапазон пропускных способностей (с использованием пакетного режима):
132 МВ/сек при 32-bit/33MHz;
До 528 МВ/сек при 64-bit/66MHz.
А также в PCI-X —1056 МВ/сек при 64-bit/133MHz.

## Slide 21: Шина PCI. Характеристики
.
Комбинирование до 8 функций на одной карте (, видео + звук и т.д.).
Шина позволяет устанавливать до 4 слотов расширения,
  Возможно использование моста PCI-PCI для увеличения количества карт расширения.
Возможно подключение логик 5 В и 3.3 В

## Slide 22: Шины PCI-Express
Лекция 7. Интерфейсные шины ПК
Аппаратные средства телекоммуникационных систем

## Slide 23: Шина PCI-Express
.
PCI Express – компьютерная шина, образующая одноранговую сеть, использующая программную модель шины PCI и физический протокол, основанный на последовательной передаче пакетных данных.

## Slide 24: Шина PCI-Express. Особенности организации сети
.
PCI Express – компьютерная шина, использующая программную модель шины PCI и физический протокол, основанный на последовательной передаче пакетных данных.
Шина представляет одноранговую сеть, использующая разрядно-последовательные линии и коммутацию пакетов.

## Slide 25: Шина PCI-Express. Особенности организации сети
.
  На шине PCI-Express устройства взаимодействуют между собой через среду, образованную коммутаторами( соединение типа точка-точка).
    применение узких последовательных двухточечных соединений.
  передача данных происходит пакетами, содержащими
    саму посылку,
    системную информацию (протокольная передача данных).

## Slide 26: Отличия архитектуру PCI Express от PCI.
.
PCI Express последовательно-параллельная шина
  централизованный коммутатора вместо шины,
  Последовательная передача данных и служебной информации по сети в виде пакета.
  Вся передача пакетов через корнейвой хаб
PCI параллельная шина
  Многоотводная шина
  В PCI передаются отдельные управляющие сигналы.
  Есть задающие (мастер) и принимающие устройства

## Slide 27: Шина PCI-Express. Особенности
.
Физическая длина соединения до коммутатора до 50 см,
Скорость до 20 Гбит/сек.
  Режим эмуляции шины PCI (программный уровень).
К базовому коммутатору можно подключить другой коммутатор,
  Возможность формирования древовидной структуры повышается степень расширяемости системы.

## Slide 28: Шина PCI-Express. Особенности
.
Может иметь до 32 проводных пар (16 диф. Ленсов), называемых трактами (lanes) или дорожками.
  Тракты работают несинхронно, но расфазировка несущественна.
  Устройства на шину могут быть подключены по 1, 4, 8 или 16 ленсам.

## Slide 29: Многоуровневый стек протоколов PCI-Express.
.
  Протокол набор правил, определяющих механизм взаимодействия между устройствами.
  Стек протоколов — это иерархическая система протоколов, которые регламентируют различные аспекты взаимодействия на тех или иных уровнях.
    В PCI-Express стек состоит из 4 уровней
    На отправителе пакет проходит их все чтобы передаться на приемное устройств
    На стороне получателя происходит обратный процесс.
Стек протокола PCI-e

## Slide 30: Многоуровневый стек протоколов PCI-Express.
.
  Стек протоколов PCI-Express
    Концепция присоединения дополнительных данных на каждом уровне стека
      многоуровневые протоколы, делают возможной модульную разработку с высоким уровнем гибкости.
  Протоколы реализованы в аппаратном обеспечении.
Стек протокола PCI-e

## Slide 31: . Физический уровень PCI-Express
.
Физический уровень – линии (ленсы, lanse) – соединения (1-16 пар на каждое соединение).
  Устройства вправе начинать передачу в любой момент, как только им будет, что передавать
    Это возможно за счет того, что при помощи коммутаторов могут быть организованы соединения типа точка-точка.
Стек протокола PCI-e

## Slide 32: Физический уровень PCI-Express
.
  Используются логические кодировки 8/10 и 127/130 (PCI-e v.3).
    Проблема – взаимосвязь устройств с разными логическими уровнями – могут возникнуть потери данных – тогда данные нужно восстанавливать – это можно сделать за счет избыточности или можно исключить из данных «плохие комбинации».
    Решение: 1 байт (8 бит) кодируется 10-разрядным символом, в котором не будут такие последовательности, как много нулей или единиц – которые «плохие»
      Коды выбираются такие, чтобы за счет достаточного количества фронтов импульсов без задающего генератора обеспечить синхронизацию по границам битов.
        То есть проблема если пойдет слишком много 1 подряд, то потеряется синхронизация и не ясно будет сколько конкретно бит пришло.
        Кодировка 127/130 менее избыточна.
Стек протокола PCI-e

## Slide 33: Канальный уровень PCI-Express
.
Канальный уровень отвечает за передачу пакетов.
  К пакету добавляется порядковый номер и код исправления ошибок — так называемый CRC (контрольная сумма)
    Данный код необходим для подтверждения правильности передачи данных
      контрольная сумма однозначно соответствует каждому сообщению
      Приемник проверяет CRC у принятого пакета и сверяет с принятым значением CRC
Стек протокола PCI-e

## Slide 34: Канальный уровень PCI-Express
.
  Механизм управления потоками:
    Выдача получателем отправителю определенного числа разрешений на передачу пакетов
    Число определяется в зависимости от объема свободного пространства в буферной памяти получателя,
    Механизм является решение проблемы работы медленных устройств.
Стек протокола PCI-e

## Slide 35: Уровень транзакций PCI-Express.
.
Уровень транзакций - выполняются все операции по пересылке данных по шине.
    Как служебные, так и основные.
  Напр., для считывания слова из памяти нужно выполнить две транзакции,
    одна инициирует процессор или канал DMA, запрашивающий данные,
    вторая— целевой объект (поставщик данных).
Стек протокола PCI-e

## Slide 36: Уровень транзакций PCI-Express.
.
  Виртуальные каналы - каждая полоса (ленс) на уровне транзакций делится на несколько (до 8) виртуальных каналов
    По каждому каналу передаются свои данные.
    На уровне транзакций пакеты маркируются согласно классу трафика
      Класс трафика - приоритет, номер в очереди и тп.
Стек протокола PCI-e

## Slide 37: Пространства транзакций PCI-Express
.
Каждая транзакция в одном из четырех адресных пространств:
  Пространство памяти (при выполнении стандартных операций чтения и записи);
  Пространство ввода-вывода (для адресации регистров устройств);
  Конфигурационное пространство (для инициализации системы, PnP и т. д.);
  Пространство сообщений (для отправки сигналов, прерываний и т. д.).
Стек протокола PCI-e

## Slide 38: Программный уровень PCI-Express
.
Программный уровень - взаимодействие между PCI Express и операционной системой.
  На программном уровне рассматриваются уже сами команды (полезная нагрузка).
Стек протокола PCI-e
Программный уровень - команда

## Slide 39: Особенности стандартов PCI-Express
.
Причины появления PCI-e 4 – появление новых устройств на шине PCIe, типа SSD
Увеличение линий и скорости передачи на каждую линию (актуально для серверных систем).
Увеличение толерантности к палатам расширения (подключение через PCI-e X1, X4)
  – то есть максимально допустимой скорости при переходниках с таких устройств на PCI-e 16.

## Slide 40: Особенности стандартов PCI-Express
.
Год | Версия PCIe | Кодирование | Скорость передачи | Пропускная способность на x линий (Гбайт/с) |  |  |  | 
 |  |  |  | ×1 | ×2 | ×4 | ×8 | ×16
2002 | 1.0 | 8b/10b | 2,5 ГТ/с | 250 Мбайт/с | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0
2007 | 2.0 | 8b/10b | 5 ГТ/с | 500 Мбайт/с | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0
2010 | 3.0 | 128b/130b | 8 ГТ/с | 984.6 Мбайт/с | 1.97 | 3.94 | 7.88 | 15.8
2017 | 4.0 | 128b/130b | 16 ГТ/с | 1969 Мбайт/с | 3.94 | 7.88 | 15.75 | 31.5
2019 | 5.0 | 128b/130b | 32 ГТ/с | 3.938 Мбайт/с | 7.88 | 15.75 | 31.51 | 63.0
Пропускная способность PCI Express, Гбайт/с

## Slide 41: Шины FireWire
Лекция 7. Интерфейсные шины ПК
Аппаратные средства телекоммуникационных систем

## Slide 42: IEEE 1394 FireWire
.
могут подключаться как внутренние, так и внешние устройства (всего до 127 устройств на один контроллер).
Максимальная пропускная способность достигает 50 Мбайт/с; (200 Мбайт/с - 400 Мбайт/с для разных модификаций).

## Slide 43: IEEE 1394 FireWire
.
  Предназначен для замены IDE/ATA при подключении жестких дисков, CD-ROM и DVD дисководов,
  а также для соединения с высокоскоростными внешними устройствами — цифровыми видеокамерами, видеомагнитофонами, различными накопителями.

## Slide 44: IEEE 1394 FireWire
.
Высокая скорость – возможность обработки мультимедиа сигналов
Асинхронные операции – записи/чтение 32 битных слов, блоков слов
Изохронные операции передача пакетов данных в ритме 8 кГц, задаваемым ведущими устройством

## Slide 45: IEEE 1394 FireWire
.
Напряжение до 40 вольт,
Подключение до 63 устройств.
подключение нескольких устройств по единому шестижильному кабелю:
  две жилы обеспечивают питание,
  четыре — служат для обмена данными.
  (бывают и другие конфигурации)

## Slide 46: Шины ATA
Лекция 7. Интерфейсные шины ПК
Аппаратные средства телекоммуникационных систем

## Slide 47: IDE (PATA)
.
интерфейс предназначен только для подключения жестких дисков и других накопителей
поддерживает два разъема IDE Primary — Первичный и Secondary — Вторичный,
  к каждому из разъемов можно подключать по два устройства (Master и Slave — ведущий и ведомый).

## Slide 48: IDE (PATA)
.
Максимальная пропускная способность интерфейса — до 66 Мбайт/с.
  Для обеспечения совместимости с накопителями, отличными от жестких дисков, существует протокол обмена данными ATAPI
  (АТА Packet Interface — Пакетный интерфейс АТА).

## Slide 49: SATA
.
SATA (англ. Serial ATA) — последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации.
SATA является развитием параллельного интерфейса ATA (IDE), который после появления SATA был переименован в PATA (Parallel ATA).
SATA I 1.5 Гбит / с. Пропускная способность интерфейса - до 150МБ / с. SATA II ( SATA 3 Гбит / с) ,Пропускная способность интерфейса - до 300МБ / с. SATA III ( SATA 6 Гбит / с).Пропускная способность интерфейса 600 МБ / с. интерфейсы обратно совместимы.

## Slide 50: SATA
.
Главное преимуществом SATA перед РАТА -использование последовательной шины вместо параллельной
– увеличение помехоустойчивости и повышение скорости передачи данных.
Интерфейс SATA поддерживает все периферийные устройства ATAPI — CD, DVD, и тп, ленты, а также АТА.

## Slide 51: SATA
.
Интерфейс SATA обладает высокой пропускной способностью шины и помехоустойчивостью кабеля данных :
  меньшее количество линий
  дифференциальная передача сигналов.
  Для передачи и приема используются две токовые петли — два замкнутых кольца, через которые циркулируют данные, синхронизированные частотой 1,5 ГГц.
  Каналы работают в противофазе, в силу чего происходит уничтожение взаимных помех.

## Slide 52: SATA
.
тонкие семижильные кабели.
3 напряжения (12/5/3.3 В)
Требует 15 контактный разъем питания.
К каждому разъему только один диск
Подключение PnP
используется 32-разрядный CRC
Код CRC, записывается в секторы жестких дисков, для обна­ружения ошибок- надежность передачи данных.

## Slide 53: eSATA
Спецификация eSATA (External SATA) предназначена для подключения к настольному или переносимому персональному компьютеру внешних жестких дисков
Удвоенная длина кабеля
Скорость до 6 ГБ/с – конкурент USB3.0

## Slide 54: Шины SCSI и SAS
Лекция 7. Интерфейсные шины ПК
Аппаратные средства телекоммуникационных систем

## Slide 55: SCSI
Интерфейс SCSI (Small Computer System Interface — системный интерфейс малых компьютеров, произносится «скази»)
  интерфейс, разработанный для объединения в единую систему устройств различного профиля:
  накопителей на жестких магнитных носителях, сканеров,
  стримеров,
  CD-ROM и т.п.

## Slide 56: SCSI
Наиболее широко используется для устройств и систем хранения данных.
Устройства SCSI подключаются к шинам пк (PCI) при помощи хост-адаптера
Устройства, подключенные к SCSI-шине, взаимодействуют друг с другом не напрямую, а через встроенные SCSI-контроллеры.

## Slide 57: SAS
SAS - Последовательный интерфейс типа SCSI
Возможность подключение одного устройства по нескольким каналам и поддержка расширителей шины
  Требует наличия специального контроллера SAS
  Обладает обратной совместимостью с SATA

## Slide 58: SAS
Интерфейсы SAS и SCSI используются в основном в серверах из-за высокой стоимости интерфейса
  Наибольшего эффекта от применения можно достигнуть при одновременном выполнении нескольких "тяжелых" приложений или при массовых запросах к данным на устройствах хранения.

## Slide 59: Сравнение SAS и SCSI
SAS | SATA
Для серверных систем | Преимущественно для настольных и мобильных систем
Использует набор команд SCSI | Использует набор команд ATA
Минимальная скорость вращения шпинделя HDD 7200 RPM, максимальная – 15000 RPM | Минимум 5400 RPM, максимум 7200 RPM
Поддерживается технология проверки контрольных сумм при записи данных | Большой процент ошибок и bad-секторов
Два дуплексных порта | Один полудуплексный порт
Поддерживается Multipath I/O | Подключение по типу «точка – точка»
Очередь команд до 256 | Очередь команд до 32
Можно использовать кабели до 10 м | Длина кабелей не более 1 м
Пропускная способность шины до 12 Гбит/с (в перспективе – 24 Гбит/с) | Пропускная способность 6 Гбит/с (SATA III)
Стоимость накопителей выше, иногда значительно | Дешевле в пересчете на цену за 1 Гб

## Slide 60: Шина DIMM
Лекция 7. Интерфейсные шины ПК
Аппаратные средства телекоммуникационных систем

## Slide 61: Интерфейс DIMM
Dual In-line Memory Module, DIMM интерфейс двухстороннего модуля памяти).
Параллельный интерфейс
по 120 контактов с двух сторон, (240 в сумме), (288 в DDR4)
  64-разрядная шина данных,
  16-разрядная адресная шина с временным мультиплексированием,
  управляющие сигналы и контакты земли и питания.
  Тактовая частота сигнала 100-266 МГц

## Slide 62: Интерфейс DIMM
Dual In-line Memory Module, DIMM интерфейс двухстороннего модуля памяти).
    Тактовая частота шины памяти в 4 раза больше, тактирование по 2 фронтам
      До 8 машинных слов данных по каждому тактовому импульсу
      Например, DDR3-1600 использует тактовую частоту памяти в 200 МГц, ввода-вывода – в 800 МГц, и посылает 1600 миллионов слов/сек или 12800 Мбайт/с.

## Slide 63: Интерфейс DIMM
Главная проблема DIMM – латентность чтения/записи ячеек памяти
Вторым важны параметром является общее энергопотребление, определяющее и объем каждой планки

## Slide 64: Интерфейс DIMM
Шина DIMM DDR3
Шина DIMM DDR4
В стандарте DDR3 применяется интерфейс Multi-Drop Bus с двумя каналами.
В стандарте тип шины Point-to-Point Bus.
  Шина поддерживает расширители