## Slide 1: Аппаратные средства телекоммуникационных систем
Лекция 8. Системные / Промышленные интерфейсы

## Slide 2: Особенности промышленных интерфейсов
Лекция 8. Промышленные интерфейсы
Аппаратные средства телекоммуникационных систем

## Slide 3: Промышленные интерфейсы
Используются для передачи данных между
  Внутри системных плат
  Телекоммуникационным оборудованием
  Промышленными компьютерами и микроЭВМ, в том числе микроконтроллерами,
  исполнительными механизмами (ИМ);
  Системами сбора и хранения данных,
  Датчиками (системами первичного сбора информации)
  Бытовыми приборами.
  Встраиваемые устройства.

## Slide 4: Промышленные интерфейсы
Разрабатываются с учетом особенностей производства и технических систем,
  промышленные помехи,
  большие расстояния передачи данных,
  надежное соединение,
  Иногда быстродействие,
  простота интеграции, низкий порог входа,
  Возможность создания широких (больших) сетей
  В промышленности не нужен PnP (но он может и быть).

## Slide 5: Промышленные интерфейсы
  По типу сигнала:
    Цифровые
      UART, CAN, SPI, I2C, EtherNet и т.д.
      высокоскоростные, служат для передачи больших массивов данных на большие расстояния
    Аналоговые
      токовая петля, HART, 4-20мА и т.д.
      Простота подключения и интерпретации результатов
    Дискретные
      открытый коллектор, импульсные интерфейсы
      Простота подключения, надежность, ограниченность передачи информации
      данные вида да/нет либо передача информации по длительности импульса

## Slide 6: Интерфейсы микроконтроллеров и АСУ
.
USART
I2C
CAN
SPI
GPIO
USB
JTAG
SWD
IrDA
WIFI
Bluetooth
SDIO/MMC
LVDS
Ethernet

## Slide 7: Интерфейсы микроконтроллеров
.

## Slide 8: Интерфейсы АСУ
.

## Slide 9: Интерфейсы типа USART (ComPort)
Лекция 8. Промышленные интерфейсы
Аппаратные средства телекоммуникационных систем

## Slide 10: Интерфейсы Com Port: USART и UART
  UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) - универсальный асинхронный приёмопередатчик - аналогичный USART
    Интерфейс USART дополнительно к возможностям UART, поддерживает режим синхронной передачи данных - с использованием дополнительной линии тактового сигнала.

## Slide 11: USART. Com Port. Режимы
Передача данных последовательная
  Полудуплексный режим передача может быть только в одну сторону (либо прием либо отправка)
  Полнодуплексный режим (одновременная передача данных в обе стороны).
  TD или TX (transmitted data) - выход,
  RD или RX (received data) - вход.
  Для подключения двух устройств выход одного подключают ко входу другого и вход первого - к выходу второго (крест – на крест, Tx-Rx, Rx-Tx).
  Возможно подключение нескольких устройств к одной шине с программным арбитражем (например протокол Modbus).

## Slide 12: USART. Формат передачи данных
Данные передаются в виде посылок (фреймов), включающих:
  В отсутствии передачи на выходе UART присутствует уровень лог. 1.
  стартовый бит ( значение лог. «0») – для синхронизации Tx и Rx(сигнализации )
    После старт-бит, приёмник ждёт T/2 и начинает считывать с частотой bitrate.
        В реальности bitrate органичен максимальным рассогласованием начала приема (не более T/2

## Slide 13: USART. Формат передачи данных
  передача данных:
  5-9 бит данных, обычно 8 или 9, где 9-й – бит четности (делает четность/нечетность общего двоичного числа)
    Бит четности (parity) – если Tx и Rx работают на разных скоростях – для синхронизации.
  Длительность бит (bitrate) – 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600 бод.
  стоп-биты (значение лог. «1»), длительность лог. «1» - 1, 1.5 или 2 бод

## Slide 14: USART. Управление потоком данных
Интерфейс UART предусматривает возможность использования дополнительных сигналов (CTS, RTS) для аппаратного управления потоком данных.
Аппаратное управление может использоваться некоторыми медленными устройствами или устройствами с простой схемной реализацией.
Линия контроля состояний CTS передатчика (уст. В Tx),
  Лог. «0» на CTS - передача происходит, Лог «1» - нет.
Линия контроля состояний RTS приемника (уст. В Rx),
  Лог. «0» на RTS – передатчик готов к приему, Лог «1» - Rx Занят.

## Slide 15: USART. Управление потоком данных
Программный метод
  Использует символы Xon и Xoff (в ASCII символ Xon = 17, Xoff = 19) передаваемые TXD/RXD.
  При невозможности принимать данные приемник передает символ Xoff.
  Для возобновления передачи данных посылается символ Xon.

## Slide 16: USART. ComPort. Rs-232
COM-порт - интерфейс компьютера, соответствующий стандарту RS-232.
RS-232 является стандартом физического уровня для интерфейса UART.
  Для драйвера (выход):
    +5..+15 В - лог. 0 (SPACE);
    -5..-15 В - лог. 1 (MARK).
  Вход должен иметь сопротивление 3..7 кОм и должен быть рассчитан на сигналы:
    +3..+25 В - лог. 0;
    -3..-25 В - лог. 1.
  Для согласования уровней сигналов RS-232 и других устройств, используются специализированные микросхемы для преобразования уровней.
Форм факторы
DB25 и DB9

## Slide 17: USART. ComPort. Rs-232
В асинхронном режиме, используют РС команда - старт бит, 8 бит данных и один стоп-бита),
прием и передача данных осуществляются с одинаковой тактовой частотой.
Достоинство – простота, цена.
Недостаток - максимальная скорость 115200 бод.
Форм факторы
DB25 и DB9
кабели длиной 50 м и более.
  На расстоянии 15 м. скорость 9600 бод!

## Slide 18: USART. ComPort. Rs-232
.
Сигналы интерфейса RS-232 |  |  |  |  | 
COM | RS-232 | DB-9P | DB-25P | I/O | Назначение
PG | AA | 5 | 1 | - | Protective Ground - защитная земля, соединяется с корпусом прибора.
SG | AB | 5 | 7 | - | Signal Ground - общий провод для сигнальных линий.
TD | BA | 3 | 2 | O | Transmitted data - передача данных из порта.
RD | BB | 2 | 3 | I | Received Data - приём данных в порт.
RTS | CA | 7 | 4 | O | Request to send - запрос COM-порта на передачу данных (сигнал COM-порта о готовности принимать данные).
CTS | CB | 8 | 5 | I | Clear to send - вход для разрешения COM-порту передавать данные.
DSR | CC | 6 | 6 | I | Data set ready - вход сигнала готовности от подключённого к порту устройства.
DTR | CD | 4 | 20 | O | Data terminal ready - сигнал готовности COM-порта к обмену данными.
CD | CF | 1 | 8 | I | Carrier Detected - сигнал обнаружения несущей (от модема).
RI | CE | 9 | 22 | I | Ring indicator - сигнал от модема о получении звонка.

## Slide 19: USART. ComPort. Rs-232
. Для подключения к интерфейсу используются 25-контактные или 9-контактные разъёмы (DB25 - устарел, DB9).
В оконечном оборудовании используются разъёмы типа вилка (Pin): DB-9P.
В аппаратуре передачи данных (модемы, например) используются разъёмы типа розетка (Socket): DB-9S.

## Slide 20: USART. ComPort. Rs-232

## Slide 21: USART. ComPort. Rs-422
Интерфейс RS-422, использует дифференциальный сигнал, т.е. разницу потенциалов между проводниками А и В.
полностью дуплексный интерфейс (full duplex)
  Используется два устройства приема/передачи данных
используется обычно для налаживания передачи данных между двумя устройствами на длинных дистанциях.
К каждому передатчику RS-422 возможно подключение до 10 приёмников.

## Slide 22: USART. ComPort. Rs-422
Рабочие напряжения: от -10 В до +10 В.
  Как правило используются номинальные значения -6…8 - +6…+8 В.
Для устранения наводимых помех в концах линии устанавливаются специальные резисторы, называемые терминаторами (120 Ом).
Логическому 0 соответствует разница между А и В больше +0,2 В.
Логической 1 соответствует разница между А и В меньше -0,2 В.
Стандарт RS-422 не определяет конкретный тип разъема, обычно это может быть клеммная колодка или разъем DB9.
Распиновка RS-422 зависит от производителя устройства и указывается в документации на него.

## Slide 23: USART. ComPort. Rs-422
Максимальная дальность действия интерфейса RS-422 1200 метров.
  Максимальная скорость передачи данных достигает 10 Мбит/с вблизи и 10 кбит/с на больших расстояниях.
  В качестве провода используется витая пара.
  Для организации передачи данных на дистанции свыше 500 метров рекомендуется использовать экранированную витую пару, чтобы избежать влияния сторонних электромагнитных полей.

## Slide 24: USART. ComPort. Rs-485
Интерфейс RS-485 (другое название - EIA/TIA-485) - один из наиболее распространенных стандартов физического уровня связи.
Напряжение -12…-7 – 7…12 В
Логический 0
  +1.5 В на выходе
  +200 мВ на входе
Логическая 1
  -1.5 В на выходе
  -200 мВ на входе
Максимальное расстояние до 1200 м.
Скорость работы также зависит от длины линии и может достигать 10 Мбит/с на 10 метрах ( в некоторых устройства макс. Скорость 30 -40 Мбит в сек).

## Slide 25: USART. ComPort. RS-485
Полудуплексный режим с применением одной витой пары
Дуплексном режиме с одновременными передачей и приемом данных, с использованием двух витых пар (четыре провода).
RS-485 возможность использования нескольких ведущих устройств на общей шине (многоточечная сеть),
  В один момент времени активным может быть только один передатчик.
максимальное число ведущих/ведомых на шине до 32 (в дуплексном режиме).
  В некоторых микросхемах поддержка до 256 устройств на шине

## Slide 26: USART. ComPort. Rs-485
Стандарт RS-485 не определяет конкретный тип разъема, но часто это клеммная колодка или разъем DB9.
Распиновка разъема RS-485 зависит от производителя устройства и указывается в документации на него.
Подключение с 2мя контактами
Подключение с 4мя контактами

## Slide 27: USART. ComPort. Сравнение интерфейсов RS-232, RS-422 и RS-485
Параметр | RS-232 | RS‑422 | RS‑485
Способ передачи сигнала | Однофазный | Дифференциальный | Дифф-льный
Максимальное количество приемников | 1 | 10 | 32 (256)
Максимальная длина кабеля | 15 м | 1200 м | 1200 м
Максимальная скорость передачи | 115 кбит/с | 10 Мбит/с | 10 (40) Мбит/с
Синфазное напряжение на выходе | ± 25 В | -0,25...+6 В | -7...+12 В
Напряжение в линии под нагрузкой | ±5... ±15 В | ±2 В | ±1,5 В
Импеданс нагрузки | 3...7 кОм | 100 Ом | 54 Ом
Ток утечки в "третьем" состоянии | - | - | ±100 мкА
Допустимый диапазон сигналов на входе приемника | ±15 В | ±10 В | -7...+12 В
Чувствительность приемника | ±3В | ±200 мВ | ±200 мВ
Входное сопротивление приемника | 3...7 кОм | 4 кОм | 12 кОм

## Slide 28: USART. Программные протоколы
Бинарный – без протокола
ASCII – передача 7-ми битных символов
NMEA - протокол связи навигационного ( также морского) оборудования между собой (напр. GPS)
  $ ист. И формат сообщения, данные,CRC, окончание сообщения
Modbus – протокол связи устройств по принципу ведущий/ведомый
  Modbus RTU
  Modbus ASCII
  Modbus TCP
  Адрес, код команды, биты данных, CRC

## Slide 29: Интерфейсы промышленных шин (CAN, SPI, I2C, SD-12)
Лекция 8. Промышленные интерфейсы
Аппаратные средства телекоммуникационных систем

## Slide 30: Шина CAN
CAN Промышленная сеть реального времени с общей средой передачи данных.
все узлы сети одновременно принимают сигналы передаваемые по шине.
аппаратная фильтрация сообщений при помощи CAN контроллеров.
Физический (канальный) и программный уровни передачи данных.
в качестве среды передачи двухпроводная дифференциальная линия с импедансом (терминаторы) 120 Ом .

## Slide 31: Шина SPI.
SPI означает «Serial Peripheral Interface» - «последовательный периферийный интерфейс» синхронная четырёхпроводная шина
используется конфигурация ведущий/ведомый.
  Ведущий может генерировать импульсы синхронизации.
  В схеме всегда только один ведущий
  Шина SPI обеспечивает полнодуплексную синхронную связь между ведущим и ведомым устройствами
Простое подключение

## Slide 32: Шина SPI. Особенности
Полно-дуплексный режим
  высокая надежность
  Все линии шины SPI являются однонаправленными,
  простое преобразование логических уровней
Быстродействие до 10-ков МГц.
Простота использования протокола SPI.
Используется для потоковой передачи больших объемов данных (напр.
    в аппаратных драйверах,
    микросхемах памяти,
    ЦАП/АЦП,
    дисплеях и тп)
Шина SPI не имеет строгого задокументированного стандарта.

## Slide 33: Шина SPI.Линии
MOSI или SI — выход ведущего, вход ведомого (MasterOutSlaveIn). Служит для передачи данных от ведущего устройства ведомому.
MISO или SO — вход ведущего, выход ведомого (MasterInSlaveOut). Служит для передачи данных от ведомого устройства ведущему.
SCLK или SCK — последовательный тактовый сигнал (SerialClock). Служит для передачи тактового сигнала для ведомых устройств.
CS или SS — выбор микросхемы, выбор ведомого (Chip Select, Slave Select).

## Slide 34: Шина SPI. 4 режима
режим 0 (CPOL = 0, CPHA = 0);
  Передний фронт нарастающий, выборка данных по переднему фронту
режим 1 (CPOL = 0, CPHA = 1);
  Передний фронт нарастающий, выборка данных по заднему фронту
режим 2 (CPOL = 1, CPHA = 0);
  Задний фронт нарастающий, выборка данных по переднему фронту
режим 3 (CPOL = 1, CPHA = 1).
  Задний фронт нарастающий, выборка данных по заднему фронту
  Требуемый режим работы зависит от используемого периферийного устройства.

## Slide 35: Шина SPI. Топологии
Каскадное подключение
Независимое подключение
Радиальное подключение
Кольцевое подключение
Прямое подключение

## Slide 36: Шина I2С
I2C (IIC, Inter-Integrated Circuit.) - Разработан в компании Philips, в Atmel TWI
Два провода—данных и тактов.
Устройства:
  ведущий(master) - задает такты
  ведомый (slave),
на одной двупроводной шине может быть до 127 устройств – выступающих ведущими и ведомыми (1024 в некоторых случаях)
Линия SDA – для передачи данных
Линия SCL – для передачи тактовых сигналов
Скорость работы 100 кБит (400 кБит в некоторых случаях)
Используется в бытовой технике, телекоммуникационном оборудовании, и т.д.

## Slide 37: Шина I2С. Мультимастерный режим
Возможность мультимастерной работы - к шине подключено несколько ведущих микросхем.
  устройство распознается по адресу и может работать как передатчик или приёмник, в зависимости от назначения
  Ведущий - устройство, которое инициирует передачу данных и вырабатывает сигналы синхронизации.
    любое адресуемое устройство считается ведомым по отношению к ведущему.
    Каждое устройство имеет свой адрес (первый байт после старта - 7 бит сам адрес и 8-й бит – направление передачи (Tx или Rx).

## Slide 38: Шина I2С. Синхронизация устройств
I2C-устройства подключаются к шине по правилу монтажного И.
  В исходном состоянии оба сигнала SDA и SCL находятся в высоком состоянии.
  состояние СТАРТ - переход сигнала линии SDA из ВЫСОКОГО состояния в НИЗКОЕ при ВЫСОКОМ уровне на линии SCL
    формируется ведущим устройством.
  состояние СТОП - переход линии SDA из низкого состояния в ВЫСОКОЕ при ВЫСОКОМ состоянии линии SCL.
    формируется ведущим устройством.
  Каждое ведущее устройство генерирует свой синхросигнал.

## Slide 39: Шина I2S. Сравнение с SPI
Преимущества шины SPI | Преимущества шины I2C
простота протокола передачи на физическом уровне Быстродействие выше чем I2C | двухпроводная, независимо от количества подключенной к ней микросхем.
Все линии шины SPI являются однонаправленными, что существенно упрощает решение задачи преобразования уровней и гальванической изоляции микросхем | Возможность мультимастерной работы.
Простота программной реализации протокола SPI. | Протокол I2C является более стандартизованным, поэтому, более защищен от проблем несовместимости выбранных устройств.

## Slide 40: Промышленные интерфейсы. SDI-12
SDI-12 (Serial Digital Interface at 1200 baud) - асинхронный последовательный интерфейс
Скорость работы 1200 бод
Напряжение 12 В (от 9 до 16, ток 0.5 А).
Используется для подключения датчиков
Конфигурация ведущий-ведомый
Каждое устройство имеет свой адрес.
Полудуплексный режим
До 62 датчиков на линии
Один мастер – система сбора данных

## Slide 41: Промышленные интерфейсы. SDI-12
Возможность получения до 999 параметров от каждого сенсора
Возможность запроса метаданных (настроек сенсора и тп)
Основной режим ASCII – 7 бит данных и бит четности
Все устройства на линии могут быть в «спящем» режиме, корме тех, которые общаются
  Специальный сигнал пробуждения устройств.
3 линии
  Дата
  Питание
  земля

## Slide 42: Аналоговые и дискретные интерфейсы
Лекция 8. Промышленные интерфейсы
Аппаратные средства телекоммуникационных систем

## Slide 43: Аналоговые интерфейсы
Интерфейс 4-20 ма (лог.«0» – 4ма, лог.«1»-20 ма)
для передачи сигналов от разнообразных датчиков к контроллеру или от контроллера к исполнительным устройствам.
Использование 4ма вместо 0 позволяет производить диагностику целостности кабеля
Цифровая токовая петля 0-20 ма
(проще)

## Slide 44: Аналоговые интерфейсы
Интерфейс HART на основе токовой петли 4-20 – поддержка передачи сообщений
Открытый коллектор и сухой коллектор

## Slide 45: Дискретные интерфейсы
Открытый коллектор и сухой коллектор